ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПРОЕКТ» ОГРН 1075904001062 ИНН 5904156794 614016 г. Пермь, ул. Куйбышева, 69/1 оф.76 т/ф 8(342)2-411-224, 8-919-468-76-81 эл. почта: Stroyproekt-perm@yandex.ru Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на период с 2013 до 2028 г. Заказчик: Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан Исполнитель: ООО «СТРОЙПРОЕКТ» г. Пермь, 2013 г. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПРОЕКТ» ОГРН 1075904001062 ИНН 5904156794 614016 г. Пермь, ул. Куйбышева, 69/1 оф.76 т/ф 8(342)2-411-224, 8-919-468-76-81 эл. почта: Stroyproekt-perm@yandex.ru Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на период с 2013 до 2028 г. Пояснительная записка Договор № 147 от 10.04.2013 147-к/2013-ПЗ Исполнитель: ООО «СТРОЙПРОЕКТ» Директор ООО «СТРОЙПРОЕКТ» А.А. Миронова Главный инженер П. А. Паревский г. Пермь, 2013 г.

Содержание

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт программы | 6 |
| 2. | Исходные данные и положения | 10 |
| 3. | Существующее положение в сфере водоснабжения | 16 |
| 4 | Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление | 24 |
| 5. | Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения | 37 |
| 6. | Существующее положение в сфере водоотведения | 37 |
| 7. | Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения | 46 |
| 8. | Перспективные расчетные расходы сточных вод. | 50 |
| 9. | Расчет численности обслуживающего персонала | 50 |
| 10. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения | 51 |
| 11 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения | 67 |
| 12. | Предложения по величине необходимых инвестиций на реконструкцию и техническое перевооружение источников | 70 |
| Приложения |
| 1 | Техническое задание на проектирование (прил.№1) |  |
| 2 | Лицензия на право пользования недрами (прил. №2,№3,№4) |  |
| 3 | Технический паспорт на здания насосной станции в II подъема (прил. №5) |  |
| 4 | Технический паспорт на здания насосной станции в III подъема (прил. №6) |  |
| 5 | Пояснительная записка по существующему водоснабжению (прил. №7) |  |
| 6 | Балансовая схема водоснабжения и водоотведения (прил. №8) |  |
| 7 | Информация о населении, пользующегося услугами водоснабжения и водоотведения по состоянию на 01.03.2013 г. (прил. №9) |  |
| 8 | Справка о техническом состоянии сетей и сооружений, балансовой и остаточной стоимости (прил. №10) |  |
| 9 | Справка о расходе воды из водопровода на полив (прил. № 11) |  |
| 10 | Справка о расходе воды на нужды промышленных предприятий и коммунально-бытовых предприятий (прил. № 12) |  |
| 11 | Расчеты к балансовой схеме водопотребления и водоотведения (прил. № 13) |  |
| 12 | Сведения о размере платы населения за услуги водоснабжения и водоотведения (прил. №14) |  |
| 13 | Постановление об установлении тарифов на холодную воду (прил. №15) |  |
| 14 | Постановление об установлении тарифов на услуги водоотведения (прил. №16) |  |
| 15 | Расчет потребности ООО «Аквасервис» в воде на собственные нужды (прил.№17) |  |
| 16 | Информация о потерях в водопроводных сетях ООО «Аквасервис» (прил.№18, №19 ) |  |
| 17 | Информация о замене водопроводных сетей за 2011-2012 г(прил. № 20) |  |
| 18 | План капитального ремонта сетей и сооружений на 2013 год (прил. № 21) |  |
| 19 | Информация о состоянии водопроводных и канализационных сетей (прил. №22, № 23) |  |
| 20 | Информация об установленных насосах (прил. № 24) |  |
| 21 | Схема обвязки насосов водопроводной насосной станции II подъема (прил. №25) |  |
| 22 | Схема обвязки насосов водопроводной насосной станции III подъема (прил. №26) |  |
| 23 | Список пожарных гидрантов (прил. №27) |  |
| 24 | Аттестат аккредитации лаборатории (прил. №28) |  |
| 25 | Протоколы качества питьевой воды (прил. №29, №30, №31,№32) |  |
| 26 | Характеристика существующей системы водоотведения (прил. №33,№34) |  |
| 27 | Сведения о выпуске сточных вод (прил. №35) |  |
| 28 | Сведения об объемах сброса сточных вод и подаче воды (прил. №36) |  |
| 29 | Графическое изображение места выпуска сточных вод (прил. №37) |  |
| 30 | Схема очистных сооружений канализации (прил. №38) |  |
| 31 | Информация об установленных канализационных насосах (прил. №39) |  |
| 32 | Сведения о работе аэротенков (прил. №40) |  |
| 33 | Протокол анализа сточной воды (прил. №41, №42, №43, № 44,№ 45) |  |
| 34 | Сведения о работе очистных сооружений (прил. №46) |  |
| 35 | Среднегодовые сведения о качестве сточной воды и воды (прил. №47) |  |
| 36 | Информация о улицах с самотечной канализацией (прил. № 48) |  |
| 37 | Отчет о расходе электроэнергии за 2012 год (прил. №49) |  |
| 38 | Справка о наличии обслуживающего персонала (прил. №50) |  |
| 39 | Приложение № 51 Оборудование для водоподготовки |  |
| 49 | Приложение №52 Насосное оборудование первого подъема |  |
| Графическая часть |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |  |

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан

Местонахождение проекта

Россия, Республика Башкортостан, Чекмагушевский  муниципальный район, село Чекмагуш.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004.Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов

-СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

-СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

-Водоснабжение и водоотведение Автор: Колова А.Ф., Пазенко Т.Я.

-Шевелев. Таблицы для гидравлического расчета труб. 1973
- Журавлев. Справочник мастера-сантехника. 1981
- NPG. Пластмассовые трубы. 2000
- WBA. Вода и трубы. 2003

- Варгафтик Н.Б. Справочник по теплопроводности жидкостей и газов. 1990
- Внутренние санитарно-технические устройства. 4-е изд. Книга 1
- Вода и трубы
- Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура. Справочное пособие. 1981
- Занин Е.Н. Проектирование санитарно-технического оборудования предприятий строительной индустрии. 1973
- Канализационные очистные сооружения населённого пункта - МП
- Когановский. Очистка и использование сточных вод
- Гидравлический расчет сетей водоотведения. МУ для КП. 2002
- Автономная система очистки сточных вод. №2. 2004
- Гудков А.Г. Биологическая очистка городских сточных вод. 2002

- Залуцкий Э.В. Насосные станции. Курсовое проектирование. 1987
- Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. 1992
- Карелин В.Я. Насосы и насосные станции. 1986
- Левадный В.С. Бани и сауны. 1999
- Методическое пособие по водоподготовке

-Пластмассовые трубы, их характеристики и область применения
- Плотников Н. Проектирование и эксплуатация водозаборов подземных вод. 1990
- Поляков В.В. Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы. 1990
-Пример расчёта очистной канализационной станции города БО - МП
- Пример расчёта очистной канализационной станции города МО – МП
-Санитарно-техническое оборудование зданий (Сборник)
-Дмитриев В.Д. Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения. Справочник. 1988
-Абрамов. Расчет водопроводных сетей. 1983
-Абрамов Н.Н. Водоснабжение. 1974
-Абрамов С.К., Биндеман Н.Н. Семенов М.П. Водозаборы подземных вод. 1947
-Авчухов В.В., Паюсте Б.Я. Задачник по процессам тепломассообмена. 1986
-Левченко. Водоподготовка. Часть 1. 1996 
-Левченко. Водоподготовка. Часть 2. 1996
- Левченко. Водоподготовка. Часть 3. 1996

-Яковлев. Канализация. 1975
- Гресько. Справочник по КИП. 1988
-Проектирование водяных и пенных АУП. Под. общ. ред. Н.П. Копылова, 2002 
-Монтаж приборов для измерения расхода. Раздел 9
-Морозов Э.А. Справочник по эксплуатации и ремонту водозаборных скважин. 1984
-МП по водоснабжению
-МП по КР по горячему водоснабжению
-МП по КР по централизованному горячему водоснабжению
-Персион А.А. Монтаж трубопроводов. Справочник рабочего. 1987
- Пырков В.В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика. 2005
- Долин В.Н. Колодцы. 1989
- Лекции по гидравлике и аэродинамике
- Определение расходов воды и теплоты в системах горячего водоснабжения Часть 1.4., параграфы 4-9
- Схемы подключения систем горячего водоснабжения к водяным тепловым сетям
- Механические свойства труб
- Ратников А. Автономные системы канализации коттеджей.
- Шарапов В.И. Горячее водоснабжение жилого здания. 2003
- Геометрические характеристики труб
- Золотова. Очистка воды от Fe, Mn, F, HS

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для

существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов

социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2025года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по

водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости

действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения

стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих

- возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц

сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан– реконструкция существующих сетей

- строительство централизованной сети водоотведения  и канализационных очистных сооружений;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения

энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом

2. Исходные данные и положения

При разработке генеральной схемы использовались следующие исходные данные и материалы:

-Генеральный план с. Чекмагуш

-Информация о населении, пользующегося услугами водоснабжения и водоотведения по состоянию на 2013г.

-Учетные карточки буровых скважин.

- Протоколы лабораторных исследований воды №1134 от 17 мая 2011г.

- Протоколы лабораторных исследований №Р-382 от 22 августа 2011г.

- Протоколы лабораторных исследований воды №1135 от 17 мая 2011г.

- Протоколы лабораторных исследований воды №4517 от 3 ноября 2011г.

- Протоколы лабораторных исследований воды №4518 от 3 ноября 2011г.

- Протоколы лабораторных исследований воды №4519 от 3 ноября 2011г.

- Протоколы лабораторных исследований воды №4515 от 3 ноября 2011г.

- Протоколы лабораторных исследований воды №4516 от 3 ноября 2011г.

- Протоколы лабораторных исследований воды №1252 от 10 апреля 2012г.

- Протоколы лабораторных исследований воды №1257 от 5 апреля 2012г.

- Протоколы исследований воды №3330 от 24 июля 2012г.

- Протоколы лабораторных исследований воды №3162 от 16 августа 2010г.

- Протоколы лабораторных исследований воды №3163 от 16 августа 2010г.

- Протоколы лабораторных исследований воды №678 от 1 марта 2010г.

- Лицезния на право пользования недрами №02255

- Лицезния на право пользования недрами №02214

- Лицезния на право пользования недрами №02254

- Информация по балансам водопотребления

- Нормативы водопотребления услуг

- Акт отбора проб воды №143-144 от 4 июня 2011г.

- Акт отбора проб воды №062 от 3 мая  2011г.

- Акт отбора проб воды №31 от 11 апреля 2011г.

- Акт отбора проб воды №19-24 от 21 марта 2011г.

- Акт отбора проб воды №132-141 от 29 июня 2011г.

- Акт отбора проб воды №1-9 от 28 марта 2012г.

- Акт отбора проб воды №1-10 от 18 июня 2012г.

- Акт отбора проб воды №38 от 22 марта 2010г.

- Акт отбора проб воды №79-88 от 25 мая 2010г.

- Акт отбора проб воды №16-25 от 25 февраля 2010г.

- Акт отбора проб воды №12 от 25 февраля 2010г.

- Акт отбора проб воды №152-159 от 28 сентября 2010г.

Характеристика района

Чекмагушевский район расположен в западной части республики Башкортостан. Граничит с районами: с севера- с Илишевским и Дюртюлинским районами; с запада- с Бакалинским и Шаранским районами; с юга- с Благоварским и Буздякским районами; с востока- с Кушнаренковским районом. Районный центр- село Чекмагуш. До ближайшей железнодорожной станции от районного центра- 67 км, до Уфы- 90 км.

Продолжительность района с севера на юг 50 км, с запада на восток 60 км.

Территория района составляет 1686 км2. Население на 01.01.2010 г. составило 32,4 тыс. человек. Численность административно-территориальных единиц сельсоветов- 16, населенных пунктов- 78.

Район сельскохозяйственный, основные отрасли - зерновое хозяйство, мясомолочное скотоводство.

Рекреационные функции в районе развиты слабо.

Климат

Климат характеризуется устойчивой погодой в течение всего года с  большим числом солнечных дней и сухостью воздуха. Переходные сезоны (весна и осень) короткие. В весенне-летний и летне-осенний периоды отличаются поздние весенние и ранние осенние заморозки.

Формирование климата происходит под воздействием Азиатского антициклона и циклонов, приходящих с Атлантики и южных морей. Преобладание в течение всего года антициклонической циркуляции обусловливает интенсивный прогрев воздуха летом и охлаждение его зимой.

Резкие изменения в состоянии погоды связаны с вторжением арктических масс воздуха. Приходящие с Атлантического океана влажные массы воздуха зимой приносят тепло, летом прохладу. Существенную роль в формировании климата республики играют Уральские горы, меридиональная направленность которых обуславливает беспрепятственное проникновение воздушных масс с севера и юга,

создавая контрасты погоды. В то же время, они являются естественной преградой господствующему западному переносу воздушных масс, что ведет к различию

климатических характеристик Приуралья и Зауралья. По степени континентальности климат Приуралья характеризуется как умеренно-континентальный, а Зауралья - почти всюду резко континентальный.

Среднегодовые значения:

- продолжительность солнцестояния 1850-1920 часов;

- температура воздуха 23-280С;

- количество осадков 390-550 мм;

- преобладают южные ветры;

- число дней с туманом 20-30 дней;

# - число дней с метелью 30-50 дней

Район относится к лесостепной зоне. Климатические условия наиболее благоприятны для сельского хозяйства: территория хорошо обеспечена теплом и недостаточностью влагой; значение гидротермического коэффициента 0,8-1,2 (агроклиматический район – теплый, незначительно засушливый).

Для рекреации – продолжительность периода с температурой выше +15 0С 90-100 дней, с температурой до -15 0С 80-100 дней.

Для летней рекреации благоприятны территории района, для которой характерны умеренная влажность воздуха, слабые ветра, большая продолжительность солнечного сияния.

Для зимней рекреации условия менее благоприятны, дискомфорт создают повышенные скорости ветра и небольшая высота снежного покрова.

Геоморфологическая характеристика

В геоморфологическом отношении территория характеризуется рельефом, в формировании которого основную роль сыграли процессы денудации, так как после герцинского орогенеза она повсеместно была сушей.

Денудация сформировала рельеф, в зависимости от состава пород (степени устойчивости их к различным процессам денудации) и геологической структуры местности. Аккумуляция сыграла сугубо подчиненную роль в формировании рельефа на сравнительно небольших участках. Территория расположена на Восточной окраине русской равнины, относится к морфологическому району – Бугульминско-Белебеевская возвышенность. Платообразная поверхность с абсолютными отпечатками от 400-450 до 200-350 м, расчленена густой сетью глубоко врезанных долин (глубина вреза до 150-200 м), рельеф расчлененный.

# Гидрологическая характеристика

Речная сеть хорошо развита, что определяется условиями дренирования. В пределах возвышенностей реки имеют суженные долины, как правило, двухъярусного строения, ширина долин 100-200 м. В низовьях Белой, нижние террасы перекрыты мощной толщей аллювия, отличающегося большой водностью, большинство рек имеет меандрирующие русла, зигзагообразный характер речной сети.

По водному режиму реки относятся к типу рек, с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней метелью. На средних реках высоты подъема уровня соответствует 2-4 м, достигая в отдельные годы 4-6 м; на малых водотоках подъемы не превышают 1 м. На реке Белой подъемы могут достигать 8-10 м. Химический состав и величина минерализации поверхностных вод изменяются во времени, в связи с изменением питания водотоков в течение года.

Изменение химического состава вод по территории, связаны с влиянием рельефа, геологического строения, почво-грунтов, заселенности и заболоченности водосборов, особенно резкие изменения отмечаются в карстовых районах.

Водоемы повсеместно используются как приемники столичных вод, что в условиях ограниченной водности и низкой самоочищающей способности рек привело к загрязнению водоемов.

Прогнозные ресурсы, эксплуатационные запасы подземных вод и водоотбор по гидрогеологическому бассейну (тыс.м3/сут).

| Водоносный комплекс, горизонт. зона | Прогнозные ресурсы | Эксплуатационные запасы | Водоотбор без водоотлива | % освоения ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточно-Русский сложный бассейн пластовых безнапорных и напорных вод (III-3) 1.Аллювиальный четвертичный горизонт 2.Верхнепермский комплекс | - - | - 1404,17 138,57 | - - - | - - - |
| Итого по бассейну | 10 097,4 | 1542,74 | 595,31 | 6 |

Река Чермасан- небольшой левобережный приток р.Белой. На качество воды в реке влияли неорганизованные стоки с объектов агропромышленного комплекса.

Реки Чермасан и Чекмагушка: состав воды рек - гидрокарбонатно-сульфатный, слабой минерализации. Основные источники загрязнения – сточная вода из канализационной системы МТФ СПК «Заря», свалка ТБО с. Чекмагуш.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия республики достаточно сложные и разнообразные, что обусловлено ее расположением на стыке различных структурно-тектонических зон – Русской платформы и уральской складчатой системы, а также изменчивостью литологического состава пород, как по площади, так и по разрезу.

Район проектирования находится в пределах Волго-Камского бассейна.

Подземные воды содержатся почти во всех стратиграфических горизонтах от протерозойского до четвертичного возраста. В пределах артезианских бассейнов, основными являются водоносные горизонты в четвертичных (аллювиальных) и пермских (карбонатных и терригенных-карбонатных) образованиях.

Чекмагушевский район расположен на площади развития гипсоносных пород Кунгурского яруса, в верхней части разреза подземные воды имеют минерализацию 1,5-3,0 г/л и жесткость 14-30 мг – экв/л. Увеличение минерализации воды сопровождается ростом содержания хлоридов, реже сульфатов и, воды из гидрокарбонатно-кальциевых или гидрокарбонатно-натриевых становятся сульфатно или хлоридно-натриевыми, кальциевыми или магниевыми.

Ресурсы подземных вод – менее обеспеченные (от 0,2 тыс.м3/сут до 10 тыс.м3/сут).Качество подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения,  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

В пределах Чекмагушевского района,  модуль потенциального водоотбора составляет менее 0,1 л/сек. В районе, основная часть запасов приходится на воды с минерализацией свыше 1 г/л.

Потенциальные ресурсы, утвержденные эксплуатационные запасы пресных подземных вод (на 1989 г.)*

Площадь развития пресных вод – 1600 км2

Потенциальные ресурсы подземных вод, всего- 25,6 тыс.м3/год.

-с сухим остатком до 1,0 г/л, всего – 11,3 тыс.м3/год.

-при общей жесткости 7 мг-экв/л – 6,8 тыс.м3/год.,

-10 мг-экв/л – 3,4 тыс.м3/год.,

-до 10 мг-экв/л – 10,2 тыс.м3/год.,

-15 мг-экв/л – 1,1 тыс.м3/год

-с сухим остатком до 1,5 г/л – 10,2 тыс.м3/год,

-с сухим остатком 1,5-3,0 г/л – 4,1 тыс.м3/год.

Утвержденные запасы

По данным проекта Территориальная комплексная схема охраны окружающей среды Башкирской АССР 1990 г.

По данным Республиканской целевой программы «Обеспечение населения РБ питьевой водой» (2001 год) по Чекмагушевскому району:

Площадь - 1692 км2, в том числе расчетная-965км2

Прогнозные эксплуатационные ресурсы. всего – 13,1 тыс.м3/сут.,

в т.ч. с минерализацией д 1 г/дм3-8,6 тыс.м3/сут/

-с минерализацией 1-1,5 г/дм3 – 4,5 тыс.м3/сут.

Характеристика района по обеспеченности водой - надежно обеспеченный.

Наличие площадей с компонентами, содержание которых больше ПДК – на 40% расчетной площади содержание до 1,5 г/дм3, жесткость до 20 ммоль/дм3.

3. Существующее положение в сфере водоснабжения

Система централизованного водоснабжения подает воду  в жилые дома, общественные здания, на нужды коммунально-бытовых предприятий, на производственно-питьевые нужды тех промпредприятий, а также на поливку зеленых насаждений, проездов и на пожаротушение.

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Чекмагушевский район относится к обеспеченным по подземным источникам воды.

Современное водопотребление по району составляет 7,97 тыс.мЗ/сут.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы водозаборов составляют 13,1 тыс.мЗ/сут, следовательно все потребности района в хозяйственно-питьевой воде будут обеспечиваться за счет местных ресурсов подземных вод. Но по бактериологическим и химическим показателям вода не отвечает требованиям СанПин 2.14.559.96 «Вода питьевая».

Вода для хоз-питьевого водоснабжения населения с. Чекмагуш предоставляется от существующих водозаборных скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

В отдельных населенных пунктах водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

Чекмагушевский район недостаточно обеспеченный. Основной причиной недостаточной обеспеченности сельских районов водой питьевого качества является отсутствие достаточных средств для развязки водозаборов со строительством водопроводов.

В отчетный период наблюдалось снижение объемов водопотребления по сравнению с предыдущими годами.

В настоящее время в с. Чекмагуш действует организация, осуществляющие водоснабжение населения – ООО «Аквасервис», арендующая сети у Чекмагушевского МУП «Водоканал».

Источник водоснабжения

Все потребности села в хозяйственно-питьевой воде будут обеспечиваться за счет местных ресурсов подземных вод. По бактериологическим и химическим показателям вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Подземные воды добываются из скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них.

Запасы подземных вод утверждены по категории А-1500.м3/сут. К категории А принадлежат запасы подземных вод, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей полное выяснение геологического строения, условий залегания и питания водоносных горизонтов, напоров, фильтрационных свойств, связи используемых вод с водами др. водоносных горизонтов и поверхностными водами, а также возможность восполнения эксплуатационных запасов.

Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Чекмагуш используется  1 водозабор, состоящий из 14 скважин и двух подземных емкостей.

Обеспечение населенных пунктов водой будет осуществляться путем развития локальных систем существующих водозаборов.

В целом село считается обеспеченным местными ресурсами пресных вод для перспективного водоснабжения.

Для населенных пунктов с развитым производством приняты централизованные системы водоснабжения. Для малых населенных пунктов принято автономное водоснабжение с водозаборами в виде мелкотрубчатых и шахтных колодцев и из родников.

Централизованное обеспечение потребности в воде мелких населенных пунктов решается за счет одиночных скважин в радиусе от 0,5 до 1 км от потребителя.

Схема водозабора с. Чекмагуш

# Text boxes

Разраб.

147-к/2013-ПЗ

2

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Тютиков С.А.

Провер.

Елесин

Реценз.

Ермухаметов

Н. Контр.

Прохоров

Утверд.

Паревский П.А.

Схема водоснабжения и водоотведениясельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан

Лит.

Листов

ООО «СТРОЙПРОЕКТ»

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

147/2013-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

147/2013-ПЗ